ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

Прибрежнинское МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

генеральный план

прибрежнинского муниципального образования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана

Омск  2013 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

прибрежнинское МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

генеральный план

прибрежнинского муниципального образования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:	Администрация муниципального образования «Братский район»

Муниципальный контракт: № 43 от 20.09.2012 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта: КП 1528-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института            ___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2013 г.

Состав авторского коллектива Должность Исполнители Ф.И.О. Руководитель проекта А.Ю. Носков Архитектурный отдел: Начальник отдела Главный архитектор проекта Старший архитектор Т.Б. Смирнова Т.Б. Смирнова К.А. Золотарева Отдел градостроительной экономики: Ведущий экономист А.Ю. Лебедева Отдел градостроительной экологии: Начальник отдела Ведущий эколог Эколог О.К. Коровайская Е.А. Кудинова О.М. Чесакова Отдел транспортного обеспечения: Инженер Я.А. Рипитий Отдел нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений: Начальник отдела Ведущий юрист Е.П. Пилипенко Н.В. Шлыкова Отдел градостроительной подготовки: Руководитель группы Ведущий инженер А.А. Ламбина А.И. Колодина Отдел инженерного обеспечения: Руководитель группы Ведущий инженер (электроснабжение) Инженер (водоснабжение, водоотведение) Инженер (теплоснабжение) Инженер (газоснабжение, связь и информатизация) О.И. Кутькина Г.В. Музыкин О.Г. Сиротина Д.Н. Гращенко С.И. Карась Начальник отдела контроля качества О.Ю. Кулябина

Содержание:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития	9

2 анализ использования территории поселения	10

2.1 Общая характеристика территории	10

2.2 Природные условия и ресурсы территории	10

2.3 Особо охраняемые природные территории	12

2.4 Охрана объектов культурного наследия	12

2.4.1 Списки объектов культурного наследия	14

2.4.2 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	14

2.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	15

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	15

2.5.2 Производственная сфера	16

2.5.3 Жилищный фонд	17

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	18

2.6 Транспортное обеспечение	22

2.6.1 Внешний транспорт	22

2.6.2 Улично-дорожная сеть	22

2.6.3 Объекты транспортной инфраструктуры	23

2.7 Инженерное обеспечение	24

2.7.1 Водоснабжение	24

2.7.2 Водоотведение (канализация)	25

2.7.3 Теплоснабжение	25

2.7.4 Электроснабжение	26

2.7.5 Газоснабжение	27

2.7.6 Связь и информатизация	27

2.8 Экологическое состояние	28

2.8.1 Атмосферный воздух	28

2.8.2 Поверхностные и подземные воды	29

2.8.3 Почвенный покров	30

2.9 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	30

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения поселения	32

3.1 Пространственно-планировочная организация территории Поселения	32

3.1.1 Предложения по функциональному зонированию территории.	32

3.1.1 Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.	33

3.1.2 Предложения по изменению границ населенных пунктов.	34

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	34

3.2.1 Производственная сфера	34

3.2.2 Жилищный фонд	34

3.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	35

3.3 Развитие транспортной инфраструктуры	38

3.3.1 Внешний транспорт	38

3.3.2 Улично-дорожная сеть	38

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры	39

3.4 Инженерная подготовка территории	40

3.5 Развитие инженерного обеспечения	40

3.5.1 Водоснабжение	40

3.5.2 Водоотведение	42

3.5.3 Теплоснабжение	43

3.5.4 Электроснабжение	45

3.5.5 Газоснабжение	47

3.5.6 Связь и информатизация	48

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Поселения	49

3.7 Комплексная оценка. Охрана природы и окружающей среды	51

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	51

3.7.2 Мероприятия по охране водной среды	51

3.7.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	52

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	53

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению	54

3.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	55

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	56

3.8.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	58

3.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	60

3.8.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	60

3.9 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	62

3.9.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.	62

3.9.2 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	63

3.9.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	63

3.9.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	64

3.9.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	65

3.9.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	65

3.10 Сведения о земельных участках, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ.	67

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	68

4.1 Прибрежнинское муниципальное образование	68

4.2 д.Булак	71

4.3 д. Новое Приречье	74

4.4 поселок Прибрежный	77

4.5 п. Чистяково	81

Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Прибрежнинского муниципального образования Братского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Прибрежнинского муниципального образования Братского района Иркутской области |

Перечень графических материалов генерального плана:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон. | 1:100 000 |
| Обосновывающая часть |
| 2 | Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения | 1:50 000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия. | 1:100 000 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Прибрежнинского муниципального образования (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании муниципального контракта № 43 от  20.09.2012 г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки  муниципальных образований Братского района Иркутской области: Большеокинского, Вихоревского, Добчурского, Илирского, Калтукского, Карахунского, Кежемского, Ключи-Булакского, Кобинского, Кобляковского, Куватского, Кузнецовского, Наратайского, Озернинского, Прибойнинского, Покосинского, Прибрежнинского, Тангуйского, Тарминского, Турманского, Тынкобьского, Тэмского, Харанжинского, Шумиловского и задания на подготовку проекта «Генерального плана Прибрежнинского муниципального образования» Братского района Иркутской области.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане:

исходный год подготовки – конец  2010 года;

расчетный срок реализации генерального плана – конец 2032 года.

На конец 2010 года фактическая численность населения Прибрежнинского муниципального образования (далее также – муниципальное образование, Поселение) составляла 3261 человек, прогнозируемая численность населения на конец 2032 года составит 3284 человека.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, изготовленных в 2008 году, а также кадастрового плана территории муниципального образования от 2012 г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки Генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие сельской среды.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

функциональное зонирование территории;

отображение зон планируемого размещения объектов местного значения на территории Поселения;

обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 02.12.2004 № 76-оз "О статусе и границах муниципальных образований Братского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

«Программа социально-экономического развития Прибрежнинского сельского поселения до 2015 года», утвержденная Решением Думы Прибрежнинского муниципального образования от 28.12.2010 № 18

Муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов МО «Братский район», утвержденная Решением Думы Братского района от 27.02.08 № 195.

# анализ использования территории поселения

## Общая характеристика территории

Территория Прибрежнинского муниципального образования (далее Поселение, муниципальное образование) расположена в южной части Братского района Иркутской области. На севере Прибрежнинское муниципальное образование граничит с Илирским муниципальным образованием, на северо-востоке и востоке с Добчурским муниципальным образованием, на юге и юго и западе с Тулунским муниципальным районом.

Площадь Поселения составляет 122622 га. Численность населения на конец 2010 г. составляла 3261 человек.. В состав Поселения входят четыре населенных пункта: деревня Булак, деревня Новое Приречье, поселок Чистяково, поселок Прибрежный. Административным центром муниципального образования является п. Прибрежный. На территории Поселения распологаются следующие водные объекты: Братское водохранилище, р. Бол. Игудей, р. Мал. Игудей, р. Игудей, р. Тайга, р. Широкий, р. Бол. Карай, р. Сухой сук, р. Черный, р. Галузов, р. Мал. Обь, р. Илир, р. Кургатай, р. Мал. Мальта, р. Маринин Лог, р. Каменный, р. Бол. Мальта, р. Ия.

Большую часть муниципального образования занимают территории, покрытые лесом и кустарником.

Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А 331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск,  автомобильными дорогами общего пользования местного значения и водным сообщением.

## Природные условия и ресурсы территории

Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»)  территория Прибрежнинского муниципального образования относится к климатическому району IВ.

Климат на территории Поселения резко континентальный, определяется географическим положением и рельефом Братского района. Кроме того на территории района находится наиболее широкая и глубоководная часть Братского водохранилища, которая оказывает регулирующее воздействие на климатические условия территории.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от минус 2,4°С до минус 4,20°С с наименьшими значениями в январе от минус 22,6°С до минус 26,0° С и наибольшими в июле плюс 17,1° – 18,2° С.

Годовые суммы осадков составляют 400 – 500 мм, повышаясь на водоразделах до 600 мм. Мощность снежного покрова колеблется от 35 см до 50 см.

Рельеф и геологическое строение

Большую площадь территории Поселения занимает Ангарский кряж, состоящий из пологих складок и сложенный породами нижнепалеозойского возраста — преимущественно песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

В песчано-глинистых породах ордовика сформировались широкие плоские междуречья с преобладающими высотами до 400—450 м и пологими склонами (от 2 до 10°), прикрытыми делювиальными отложениями мощностью от 1 до 3,5 м. Волнистые поверхности водоразделов с абсолютными высотами 500—670 м образуются на траппах, кварцитовых и известняковых песчаниках с крутыми склонами (15—450), прикрытыми делювием незначительной мощности (0,3—0,8, редко 1,5 м). В пределах района глубина вреза долин изменяется от 80 до 220 м, ширина—15—20 км, борта террасированы. Интенсивность рельефообразующих процессов, развивающихся в прибрежной зоне водохранилища, зависит от морфологических особенностей рельефа, литологического состава пород, их устойчивости и гидрологического режима водоема.

Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть Поселения представлена Братским водохранилищем и реками Ия, Большая Мальта, Кургатай, Илир, Большой Карай и др., ручьями Каменный, Малая Обь, Галузов, Черный, Широкий, Тайга, Малый Игудей, Большой Игудей, Горелый и др.

Братское водохранилище относится к крупнейшим в мире. Оно образовано перекрытием р. Ангары плотиной в 605 км ниже г. Иркутска. Ложем водохранилища служат долины рек Оки, Ии и Ангары.

Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории.

Питание рек района смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Растительный и почвенный покров

Большая часть лесопокрытой площади Прибрежнинского муниципального образования представлена хвойными насаждениями. Территория Поселения относится к подзоне южной тайги. Преобладают светлохвойные леса с небольшим распространением сосны. На возвышенностях встречаются ландшафты темнохвойной тайги (пихта и кедр, сосна и лиственница), а также осина и береза. Кроме того, большие площади покрыты мелколиственными лесами, сформировавшимися в результате рубок и многократных пожаров. Подлесок в лесах этой подзоны представлен зарослями даурского рододендрона, шиповником, брусникой, ольхой.

На территории Поселения господствуют выровненные и слабоволнистые поверхности, благоприятные для разнообразной хозяйственной деятельности. Местами преобладают дерново-подзолистые и мерзлотно-таёжные оподзоленные, дерново-лесные, дерново-карбонатные серые лесные почвы. Для всех почв характерно глубокое длительное сезонное промерзание. Сплошное распространение имеет многолетняя мерзлота.

Важнейшим свойством почв Поселения являются их хорошие лесорастительные качества. На сельскохозяйственных угодьях почвенный покров на 40-60 % представлен серыми лесными и дерново-карбонатными почвами. В пахотном фонде преобладают среднеплодородные старопахотные почвы.

Что касается качественного состояния земельного фонда, т.е. нарушенные земли и их рекультивация важно отметить, что нарушенные земли – это земли под разрушенными постройками заброшенных территорий, древесными валами из-под раскорчевок, под старыми силосными ямами и т.д.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Прибрежнинского муниципального образования месторождений и проявлений полезных ископаемых нет.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Прибрежнинского муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации  в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

На территории Прибрежнинского муниципального образования выявлены 6 объектов культурного наследия.

Выявленные объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ. До принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр такие объекты подлежат государственной охране в соответствии с вышеназванным законом.

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### Списки объектов культурного наследия

Таблица 1 Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников археологии), расположенных на территории Прибрежнинского муниципального образования (по состоянию на 01.08.2011 г)

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Илир 1 | в 5,6 км восточнее п. Прибрежный, на правом берегу залива Илир |
| 2 | Стоянка Илир 2 | в 3,5 км восточнее п. Прибрежный, на правом берегу залива Илир |
| 3 | Стоянка Илир 3 | верхняя окраина п. Прибрежный, на правом берегу залива Илир (возле местной школы) |
| 4 | Стоянка Илир 4 | верхняя окраина п. Прибрежный, на правом приустьевом мысу небольшого ручья юго-восточного берега Илир |
| 5 | Стоянка Кургат 4 | в 7 км восточнее с. Илир, на восточном берегу залива Ия |
| 6 | Стоянка Кургат 7 | на юго-восточном берегу залива Ия, в 11 км северо-восточнее с. Илир |

Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) отображены в графических  материалах проекта «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия».

### Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия являются:

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ  в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии с исходными данными фактическая численность населения Прибрежнинского муниципального образования на конец 2010 года составляла 2959 человек.

В состав Прибрежнинского муниципального образования входят в  себя 4 населенных пункта. Основная доля численности приходится на административный центр сельского поселения п. Прибрежный (86% от общей численности поселения).

Численность населения Прибрежнинского муниципального образования представлена ниже (Таблица 2).

В проекте Схемы территориального планирования муниципального образования «Братский район» (далее по тексту  - проект СТП Братского района), разработанного АО « Иркутскгражданпроект» в 2012 г., были отражены два варианта демографического прогноза: инерционный (ситуация со смертностью и рождаемостью будет улучшаться невысокими темпами, а миграция останется на существующем уровне) и активный вариант, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также миграционный приток населения в перспективные поселения, прежде всего, в поисках мест приложения труда. За основу был принят активный вариант демографического прогноза.

В соответствии с проектом СТП Братского района, прогнозная численность населения муниципального образования к 2025 г. должна составить 3001 человек. В генеральном плане численность населения муниципального образования на расчетный срок принята согласно проекту СТП Братского района, при этом в рамках генерального плана принят расчетный срок реализации – конец 2032 г.

Проектом СТП Братского района прогнозная численность населения представлена в разрезе муниципальных образований (без уточнения распределения численности населения по населенным пунктам). В связи с этим, распределение численности населения в разрезе населенных пунктов на расчетный срок выполнено пропорционально – аналогично сложившемуся распределению существующей численности населения на конец 2010 г.

Прогнозируемая  численность населения Прибрежнинского муниципального образования на конец 2032 г. представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения Прибрежнинского муниципального образования, человек на конец года

| Наименование населенного пункта/муниципального образования | 2010 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| деревня Булак | 9 | 9 |
| деревня Новое Приречье | 333 | 350 |
| поселок Прибрежный | 2541 | 2572 |
| поселок Чистяково | 76 | 70 |
| Прибрежнинское муниципальное образование | 2959 | 3001 |

Таким образом, на расчетный срок предполагается рост численности населения на 1% относительно уровня 2010 г.

### Производственная сфера

Экономика муниципального образования представлена предприятиями промышленного, лесного, сельскохозяйственного производства.

На территории  Прибрежнинского муниципального образования  расположены производственная территория Илирского лесопромышленного завода и коммунально-складская территория.

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения вне границ населенных пунктов составляет 15,6 га, сельскохозяйственного использования (без учета зон садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства)  – 3354,2 га.

В границах п. Прибрежный расположены следующие объекты производственной сферы: производственная территория ООО «Братская сплавная контора», недействующая пилорама.  В населенном пункте  так же осуществляет свою деятельность по развитию зернового производства ООО «Рассвет».

Площадь производственных и коммунально-складских зон составляет 7,7 га, зон сельскохозяйственного использования – 5,9 га.

В границах д. Новое Приречье расположены  СППК «Буренка», ИП глава КФХ  «Комаров А.Т.» (производство зерна, животноводство), и коммунально-складская территория. В населенном пункте внедрен инвестиционный проект по развитию зернового производства ИП глава КФХ «Комаров А.Т.», проектом предусмотрено увеличение посевных площадей и укрепление материально-технической базы, строительство зерносклада, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения зерна.

В деревне сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения площадью 0,7 га, зоны сельскохозяйственного использования - 4,0 га.

В границах п. Чистяково действуют два объекта деревообрабатывающей промышленности – пилорамы.

В населенном пункте сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения площадью 1,3 га, зона сельскохозяйственных угодий  составляет              10,5 га.

На территории д. Булак производственные объекты не расположены.

### Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

В соответствии с проектом СТП Братского района жилищный фонд Прибрежнинского муниципального образования на конец 2010 г. составлял 64,5 тыс. кв. м общей площади, в том числе доля ветхого составляет 2%. Средняя жилищная обеспеченность – 22 кв. м общей площади на человека.

п. Прибрежный

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 265,0 га (в частности, в границах населенного пункта 262,9 га  в том числе:

- индивидуальной жилой застройки – 112,1 в т.ч. в границах населенного пункта         110,7 га (42% от общей площади жилых зон);

- малоэтажной жилой застройки – 152,9 в т.ч. в границах населенного пункта 152,2 га (58%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  10 чел./га.

В населенном пункте 13% жилых территорий находятся в санитарно-защитной зоне свалки, коммунально-складских территорий и производственной территория ООО «Братская сплавная контора».

д. Новое Приречье

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 50,3 га (в частности, в границах населенного пункта 49,3 га жилых зон) в том числе:

- индивидуальной жилой застройки – 43,8 га (87% от общей площади жилых зон), в т. ч. в границах населенного пункта 42,8 га;

- малоэтажной жилой застройки – 6,5 га (13%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  7  чел./га.

В населенном пункте 2% жилых территорий находятся в санитарно-защитной зоне коммунально-складской территории.

п. Чистяково

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 27,2 га, в том числе:

- индивидуальной жилой застройки – 26,2 га (96% от общей площади жилых зон);

- малоэтажной жилой застройки – 1,0 га (4%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  3 чел./га.

В населенном пункте 12% жилых территорий находятся в санитарно-защитной зоне пилорам.

д. Булак

Жилищный фонд в границах населенного пункта представлен индивидуальной жилой застройкой площадью 1,9 га.

Плотность населения в границах жилых территорий составляет  5 чел./га

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения является оценка уровня обеспеченности населения муниципального образования учреждениями социального обслуживания населения и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения образования

объекты местного значения муниципального района

п. Прибрежный

Илирская Средняя общеобразовательная школа №2 (мощность проектная – 390 учащихся, загруженность объекта - 82%).

Начальная общеобразовательная школа.

МДОУ Детский сад «Ручеек» (мощность проектная – 110 мест, загруженность объекта – 45%).

МОУ ДОД «Прибрежнинская детская школа искусств» (мощность фактическая – 50 мест).

д. Новое Приречье

МОУ Приреченская основная общеобразовательная школа (мощность проектная – 60 учащихся, загруженность объекта – 70%).

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

п. Прибрежный

Стационар амбулатории (фактическая мощность – 5 коек).

Прибрежнинская амбулатория (мощность проектная – 63 посещения в смену).

д. Новое Приречье

Фельдшерско-акушерский пункт.

п. Чистяково

Фельдшерско-акушерский пункт.

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения муниципального района

п. Прибрежный

Прибрежнинский Сельский Дом Культуры (мощность проектная – 176 мест).

Прибрежнинская сельская библиотека-филиал №23.

Прибрежнинская библиотека-филиал №35.

д. Новое Приречье

Приреченский сельский клуб (мощность проектная – 200 мест).

Приреченская сельская библиотека-филиал №24.

Учреждения спорта

объекты местного значения муниципального района

п. Прибрежный

Спортивные залы (приспособленные)  Илирская СОШ№2  по 162 кв. м площади пола – 2 объекта.

Спортивная площадка Илирская СОШ№2.

Футбольное поле Илирская СОШ№2.

д. Новое Приречье

Спортивный зал (приспособленный)  МОУ Приреченская ООШ на 48 кв. м площади пола;

Спортивная площадка МОУ Приреченская ООШ.

объекты местного значения поселения

п. Прибрежный

Стадионы – 2 объекта.

Учреждения административно-делового назначения

объекты местного значения поселения

п. Прибрежный

Прибрежнинская администрация.

Учреждения социально-бытового назначения

объекты федерального значения

п. Прибрежный

Отделение связи.

д. Новое Приречье

Отделение связи.

Объекты пожарной охраны

объекты местного значения поселения

п. Прибрежный

Пожарное депо на 4 автомобиля.

На территории д. Булак объекты социальной сферы отсутствуют.

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения выполнен на населенные пункты с численностью населения более 200 человек и представлен ниже (Таблица 3).

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны выполнен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 3 Расчет обеспеченности Прибрежнинского  муниципального образования объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Норматив | п. Прибрежный | д. Новое Приречье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М пр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) | М пр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) |
|  | Учреждения физической культуры и спорта |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования, кв. м общей площади пола | 350 на 1 тыс. чел. | 324 | 889 | -565 | 48 | 117 | -69 |
| 2 | Бассейн*, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. | 0 | 222 | -222 | 0 | - | - |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение, га | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0,4 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 |  |
|  | Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо*, объект/пожарный автомобиль | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0 | - | - |

Примечание:  -  -           - мощность определена экспертно; Мпр.- мощность проектная; *-расчет выполнен на все поселение.

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

п. Прибрежный

дефицит объектов:

физкультурно-спортивный зал – 565 кв. м общей площади пола;

спортивная площадка – 0,2 га;.

д. Новое Приречье

дефицит объектов:

физкультурно-спортивный зал – 69 кв. м общей площади пола.

Прибрежнинское муниципальное образование

отсутствие объектов

бассейн – 222 кв. м. зеркала воды.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основные внешние и внутренние транспортные связи  Прибрежнинского муниципального образования с населенными пунктами поселения и Братского района Иркутской области осуществляются автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Основной автомобильной дорогой Прибрежнинского муниципального образования является автомобильная дорога общего пользования местного значения "Братск-Тулун", IV категории, соответствующая классу "обычная автомобильная дорога". Общая протяженность в границах муниципального образования составляет 20,4 км.

Общая протяженность остальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения составляет 52,3 км. Эти автомобильные дороги общего пользования местного значения относятся к V категории и соответствуют классу "обычная автомобильная дорога". В границах поселения в месте пересечения автомобильной дороги  местного значения с водной преградой расположен 1 мост.

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной  сети Прибрежнинского муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Существующее расположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день на территориях населенных пунктов  Прибрежнинского муниципального образования пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов  Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |
| 1 | п. Прибрежный | 36,3 |
| 2 | п. Чистяково | 2,4 |
| 3 | д. Новое Приречье | 2,9 |
| 4 | д. Булак | 0,9 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования имеет основные недостатки, а именно:

отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

технический уровень улиц и дорог не соответствует нормативным требованиям, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Прибрежнинское муниципальное образование

На территории Поселения расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

автозаправочная станция мощностью 3 топливо-раздаточные колонки - 1 объект.

На территории населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Существующее расположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Численность населения  Прибрежнинского муниципального образования на конец 2010 года составляла 3261 человек. По данным Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Иркутской Области обеспеченность населения легковыми автомобилями составляет 229 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей - 747 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС) и станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей (п. 11.19).

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и отсутствия объектов транспортной инфраструктуры видно, что в настоящее время сельское поселение не обеспечено:

СТО мощностью на 4 поста.

Так как хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей поселения осуществляется на территории приусадебных участков, то потребность  в гаражах отсутствует.

Существующее расположение объектов транспортной инфраструктуры отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

Комфортная среда проживания на территории Прибрежнинского муниципального образования обеспечивается комплексом инженерных сетей и сооружений.

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено в графических материалах проекта «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Водоснабжение

Приоритетными источниками водоснабжения Прибрежнинского муниципального образования являются подземные воды.

Население снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения в Прибрежнинском муниципальном образовании отсутствуют.

На водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

д. Булак

На территории деревни размещена одна водозаборная скважина производительностью 6,3 м3/ч.

д. Новое Приречье

На территории деревни размещены три водозаборных скважин производительностью 6,3 м3/ч (по пер. Березовый) и 10 м3/ч (по ул. Новая, ул. Почтовая).

п. Чистяково

На территории поселка размещена одна водозаборная скважина.

п. Прибрежный

На территории поселка размещено восемь водозаборных скважин и шесть водонапорных башен:

по ул. Сосновая скважина для забора воды производительностью 25 м3/ч и водонапорная башня мощностью 15 м3;

в западной части населенного пункта скважина для забора воды производительностью 25 м3/ч и водонапорная башня мощностью 16 м3;

в северо-западной части населенного пункта скважина для забора воды производительностью 6,3 м3/ч и водонапорная башня мощностью 16 м3;

по ул. Трактовая скважина для забора воды производительностью 25 м3/ч и водонапорная башня мощностью 10 м3;

по ул. Российская скважина для забора воды производительностью 10 м3/ч;

по ул. Комарова скважина для забора воды производительностью и водонапорная башня;

по ул. Дружбы скважина для забора воды производительностью 10 м3/ч и водонапорная башня мощностью 10 м3;

в проулке между ул. Строителей и ул. 40 лет Победы скважина для забора воды и водонапорная башня.

В юго-восточной части населенного пункта на производственной территории расположены скважина для забора воды и водонапорная башня, используемые для технических нужд.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

отсутствует система централизованного водоснабжения;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Прибрежнинского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Прибрежнинского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

п. Прибрежный

Система теплоснабжения п. Прибрежный представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Объекты общественно делового назначения в центральной части поселка подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является центральная котельная. Вид топлива - дрова.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,2 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение нескольких объектов общественно-делового назначения в п. Прибрежный осуществляется от индивидуальных котельных. Основные характеристики индивидуальных котельных приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Основные характеристики индивидуальных котельных п. Прибрежный

| № | Наименование индивидуальной котельной | Мощность, Гкал/ч | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада | 0,1 | Дрова |
| 2 | Котельная сельского дома культуры | 0,06 | - |
| 3 | Электрокотельная школы | 0,65 | - |
| 4 | ФАП | - | - |

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к центральной котельной, осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково

Система теплоснабжения д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково децентрализованная.

Теплоснабжение нескольких объектов общественно-делового назначения в д. Новое Приречье, п. Чистяково осуществляется от индивидуальных котельных. Основные характеристики индивидуальных котельных приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Основные характеристики индивидуальных котельных п. Прибрежный

| № | Наименование индивидуальной котельной, местоположение | Мощность, Гкал/ч | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП (п. Чистяково) | - | - |
| 2 | ФАП (д. Новое Приречье) | - | - |
| 3 | Клуб (д. Новое Приречье) | - | - |

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования.

На перспективу, для обеспечения надёжности работы,  необходимо проведение мероприятий по обновлению оборудования центральной котельной в п. Прибрежный.

### Электроснабжение

Система электроснабжения Прибрежнинского муниципального образования централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются:

понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Кургат" мощностью 1,6+1,8 МВА, расположенная на территории п. Прибрежный;

понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Кардой" мощностью 2х6,3 МВА, расположенная на территории д. Кардой Илирского муниципального образования.

От понизительных подстанций по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением  10 кВ подключены 20 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 500 кВ общей протяженностью 67 км;

ЛЭП 220 кВ общей протяженностью 22,1 км;

ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 7,9 км;

ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 72,1 км.

п. Прибрежный

Электроснабжение потребителей осуществляется от 13-ти ТП 10/0,4 кВ  различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 9,8 км.

д. Чистяково

Электроснабжение потребителей осуществляется от одной ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 0,4 км.

д. Булак

Электроснабжение потребителей осуществляется от одной ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 0,7 км.

д. Новое Приречье

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2-х ТП 10/0,4 кВ  различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 1,3 км.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Прибрежнинского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования отсутствует.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Прибрежнинского муниципального образования оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории Прибрежнинского муниципального образования отсутствует автоматическая телефонная станция (АТС). Связь организована с помощью радиодоступа от АТС, установленной в п. Илир.

По территории Прибрежнинского муниципального образования проходит волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) "Братск - Тулун" общей протяженностью 20,5км вдоль существующей федеральной трассы.

На территории Поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП «Почта России».

Услуги мобильной связи на территории Прибрежнинского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

ОАО «Мегафон » (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);

ОАО «Ростелеком» (торговая марка « БайкалВестКом», стандарт GSM 900/1800, CDMA 2000 1x EV-DO).

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МTS», стандарт GSM 900/1800).

На территории Прибрежнинского муниципального образования установлены два антенно-мачтовых сооружения для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта вся территория поселения.

Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного в г. Братск.

Охват населения телевизионным вещанием составляет:

«Первый канал» - 100%;

ТК «Россия» - 100%;

«НТВ» - 93%;

REN TV ТРК «Братск» - 75%;

ТК «Культура" - 90%.

Охват населения радиовещанием составляет:

«Радио России» + ИГТРК - 100%;

«Маяк» - 100%;

«Юность" - 100%.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Прибрежнинского муниципального образования, достаточно широкий. Услуги предоставляются с помощью средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как средний.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Прибрежнинского муниципального образования обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

Таким образом, необходимо строительство цифровой АТС и телевизионного ретранслятора в п. Прибрежный, а так же строительство волоконно-оптических линий связи.

## Экологическое состояние

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования отсутствуют.

Потенциальными загрязнителями атмосферы являются стационарные источники, расположенные на территории Прибрежнинского муниципального образования: объекты теплоснабжения, объекты производственной, сельскохозяйственной инфраструктуры.

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Прибрежнинского муниципального образования объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Прибрежнинского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
| д.Новое Приречье |
| 1 | СППК "Буренка"* | 50 |
| п.Прибрежный |
| 3 | Производственная территория ООО "Братская сплавная контора"* | 100 |
| п.Чистяково |
| 7 | Пилорама* | 100 |
| 8 | Пилорама КФХ* | 100 |
| Территория Прибрежнинского муниципального образования |
| 9 | Свалка* | 1000 |
| 10 | Производственная территория Илирского лесопромышленного завода | 300 |
| 11 | Автозаправочная станция | 50 |
| 12 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 13 | Кладбища | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Юго-западнее п. Прибрежный расположена свалка твёрдых бытовых отходов (ТБО), которая не соответствует санитарным нормам и требованиям и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалки, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Свалка ТБО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом  Иркутской области от 02.12.2004 № 76-оз "О статусе и границах муниципальных образований Братского района Иркутской области" образовано на территории Братского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения Прибрежнинское муниципальное образование.

Успешное выполнение задач развития Поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В Поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения поселения

## Пространственно-планировочная организация территории Поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории.

Генеральный план Прибрежнинского муниципального образования устанавливает функциональное зонирование территории Поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры муниципального образования положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Вне границ населенных пунктов на территории Поселения сформированы зоны объектов транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения, производственного и коммунально-складского назначения. Северо-восточнее п. Прибрежный сформирована зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Специфика Прибрежнинского муниципального образования заключается в наличии на его территории больших площадей, покрытых лесом и кустарником. Проектными решениями предложено закрыть действующую свалку и севернее  п. Прибрежный разместить площадку временного хранения твердых бытовых отходов. Кладбища, расположенные на территории Поселения сохраняются без дальнейшего расширения. Южнее д. Новое Приречье проектом предложено разместить проектируемое кладбище.

п. Прибрежный

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочивания. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественно-делового назначения, производственного и коммунально-складского назначения. Природным структурным элементом является Братское водохранилище.

Планировочная структура формируется жилой застройкой. Жилая застройка в               п. Прибрежный  представлена  индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Проектом предлагается уплотнение существующей застройки.

Основные общественно-деловые зоны расположены в центре поселка. Предлагается развитие общественно-деловой застройки по ул. Комарова.

На территории населенного пункта  запланировано благоустройство общественного центра.

Коммунально-складские территории лесхоза и производственную территорию ООО "Братская сплавная компания" предложено вынести в южную часть населенного пункта на место недействующей пилорамы, ввиду того, что в санитарно-защитных зонах данных объектов расположена жилая застройка, что противоречит требованиям п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

д. Новое Приречье

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру населённого пункта с учетом ее уплотнения и упорядочивания. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественно-делового назначения, производственного и коммунально-складского назначения.

Планировочная структура формируется жилой застройкой. Жилая застройка в           д.Новое Приречье представлена  индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Проектом предлагается уплотнение существующей застройки.

Основные зоны общественно-делового назначения расположены вдоль пер. Березовый и по улице Новая.

На территории населенного пункта  запланировано благоустройство общественного центра.

Коммунально-складская территория на севере населенного пункта подлежит сносу из-за не соблюдения санитарно-защитных зон от расположенных на ней объектов.

д. Булак

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру.

Планировочная структура д. Булак формируется жилой застройкой. Жилая застройка в деревне представлена  индивидуальными жилыми домами. Развитие не предлагается.

п. Чистяково

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественно-делового назначения, производственного и коммунально-складского назначения.  Природным структурным элементом является река Илир, протекающая восточнее поселка.

Планировочная структура формируется жилой застройкой. Жилая застройка в п.Чистяково представлена  индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Основные зоны общественно-делового назначения расположены по ул.Тракторная.

Территорию пилорамы по ул. Тракторная предложено перенести на площадкку рядом с территорией пилорамы КФХ.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.

На территории Поселения  северо-восточнее п. Прибрежный планируется размещение объекта местного значения поселения животноводческого комплекса.

п. Прибрежный

Поселок Прибрежный имеет компактную структуру. Проектом предложено разместить:

Объекты местного значения муниципального района:

детский сад (рядом со школой).

Объекты местного значения поселения:

спортивная площадка;

спортивный зал;

бассейн.

Генеральным планом предлагается выполнить реконструкцию объекта местного значения муниципального района Илирской средней общеобразовательной школы №2.

п. Чистяково

Проектом предложено выполнить реконструкцию объекта регионального значения фельдшерско-акушерского пункта.

На территории Поселения и населённых пунктов размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

### Предложения по изменению границ населенных пунктов.

п. Прибрежный

Проектом предусматривается расширение границы в южном и восточном направлении с целью включения территорий жилой застройки в границы населенного пункта.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

Генеральным планом вне границ населенных пунктов сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения площадью 14,1 га, зона сельскохозяйственного использования – 3354,5 га.

Согласно «Программе социально-экономического развития Прибрежнинского муниципального образования  до 2015 года» на территории Поселения генеральным планом предусмотрено строительство животноводческого комплекса.

В границах д. Новое Приречье сформированы зоны сельскохозяйственного использования площадью 4,7 га.

На территории п. Прибрежный генеральным планом предусмотрено размещение пилорамы, а также организация производственной территории предприятия деревообрабатывающей промышленности ООО «Братская сплавная контора», складских территорий лесничества и лесхоза, а также коммунально-складских территорий с целью размещения на них в дальнейшем объектов производственного назначения.

В границах п. Прибрежный сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения площадью 6,5 га, зоны сельскохозяйственного использования - 5,8 га.

В границах п. Чистяково сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения - 1,3 га, зоны сельскохозяйственного использования – 9,7 га.

### Жилищный фонд

В соответствии с проектом СТП Братского района средняя жилищная обеспеченность на расчетный срок составит – 25 кв. м общей площади на человека. Исходя из заданной средней жилищной обеспеченности объем  проектного жилищного фонда к концу расчетного срока должен составить не менее 75,0 тыс. кв. м.

Основные решения генерального плана по жилищному фонду Прибрежнинского муниципального образования  предполагают следующие мероприятия:

п. Прибрежный

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 271,9 га (увеличение на 3%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 114,9 га (увеличение на 2%), малоэтажной жилой застройки – 157 га (увеличение на 3%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 10 чел./га.

д. Новое Приречье

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 51,4 га (увеличение на 2%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 44,7 га (увеличение на 2%), малоэтажной жилой застройки – 6,7 га (увеличение на 3%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 7 чел./га.

п. Чистяково

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 31,3 га (увеличение на 15%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 30,3 га (увеличение на 16%), малоэтажной жилой застройки – 1,0 га (на существующем уровне).

Плотность населения в границах жилых территорий – 2  чел./га.

д. Булак

Сохранение индивидуальной жилой застройки в полном объеме. Площадь жилых территорий составит 1,9 га.

Плотность населения в границах жилых территорий – 5 чел./га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Братского района (далее СТП Братского района) предусмотрены следующие мероприятия:

п.Прибрежный

реконструкция Илирской Средней общеобразовательной школы №2  (объект местного значения муниципального района);

строительство детского сада на 110 мест(объект местного значения муниципального района);

строительство спортивной площадки на 0,2 га(объект местного значения поселения).

Согласно "Программе социально-экономического  развития Прибрежнинского муниципального района до 2015 года" предусмотрены следующие мероприятия:

п.Прибрежный

строительство спортивного зала на 670 кв. м общей площади пола (объект местного значения поселения);

офисного и ассортиментного комплекса (объект иного значения).

п. Чистяково

реконструкция фельдшерско-акушерского пункта  (объект регионального значения).

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения генеральным планом к концу расчетного срока  в п. Прибрежный предусмотрено строительство объекта местного значения поселения - бассейна на 250 кв. м зеркала воды.

При проектировании рекомендуется размещать один многофункциональный общественный центр, в состав которого могут войти различные виды объектов обслуживания. Строительство таких многофункциональных комплексов позволит повысить доступность объектов обслуживания, сократить территорию их размещения и уменьшить затраты на строительство отдельно стоящих зданий.

Расчет  нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Расчет нормативной потребности Прибрежнинского  муниципального образования  в объектах местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | п. Прибрежный | д. Новое Приречье |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М пр. | Мсохр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) | М пр. | Мсохр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) |
|  | Учреждения физической культуры и спорта |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования, кв. м общей площади пола | 324 | 324 | 900 | -576 | 48 | 48 | 123 | -75 |
| 2 | Бассейн*, кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение, га | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
|  | Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо*, объект/пожарный автомобиль | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | - | - |

Примечание:                - мощность определена экспертно; Мпр.- мощность проектная; Мсохр. – мощность сохраняемых объектов; *-расчет выполнен на все поселение.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт:

Проектом Схемы территориального планирования   Российской Федерации предусмотрено в области федерального транспорта (графическая часть) предусмотрено:

Прибрежнинское муниципальное образование

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А 331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск,  II категории, соответствующей классу «обычная дорога»,  протяженностью в границах Прибрежненского муниципального образования 20,4 км.

Генеральным планом для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам инженерной инфраструктуры, специального, производственного и коммунально-складского назначения на территории Прибрежненского муниципального образования предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, V категории, соответствующих классу «обычная дорога», общей протяженностью 2,0 км;

Объекты внешнего транспорта незатронутые реконструкцией сохраняются.

Предлагаемое размещение автомобильных дорог и объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах проекта генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

### Улично-дорожная сеть

Генеральным планом для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог поселений следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

улицы в жилой застройке основные:

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам Прибрежнинского муниципального образования

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Прибрежный | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 35,1 |
|  | улиц в жилой застройке основных; | км | 3,1 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 27,0 |
|  | проездов. | км | 5,0 |
| п. Чистяково | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 2,6 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 1,5 |
|  | проездов. |  | 1,1 |
| д. Новое Приречье | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 2,8 |
|  | проездов. | км | 0,2 |
| д. Булак | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 0,9 |
|  | проездов. | км | 0,9 |

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001, в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах.

Улично-дорожная сеть отображена в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Прибрежнинском муниципальном образовании определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 3284 человек. Расчетное количество автомобилей составит 1150 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в СТО составляет 6 постов. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей Поселения предлагается размещение:

Прибрежнинское муниципальное образование

СТО, общей мощностью 6 постов - 2 объекта.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки населенных пунктов Прибрежнинского муниципального образования предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Объекты транспортной инфраструктуры незатронутые реконструкцией сохраняются.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения:

Объекты местного значения муниципального района:

автомобильные дороги общего пользования, V категории, соответствующих классу «обычная дорога», общей протяженностью 2,0 км.

Объекты местного значения поселения

Улично-дорожная сеть, протяженностью 41,6, в том числе:

улицы в жилой застройке основные, протяженностью 3,1 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, протяженностью 31,3 км;

проезды, протяженностью 7,2 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории поселков Прибрежный и Чистяково, деревень Новое Приречье и Булак предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории и уточняются на стадии разработки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отображены в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Прибрежнинского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана ( конец 2032 года).

### Водоснабжение

В д. Новое Приречье, п. Прибрежный предлагается строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадках водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборных узлов, в состав которых входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в д. Булак, п. Чистяково не предусматривается.

Существующие скважины в п. Чистяково, д. Новое Приречье, часть существующих в п. Прибрежный водозаборных скважин и водонапорных башен, не имеющих в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняются для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели согласно               СП 31.13330.2012 Свод правил. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Прибрежнинского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-230 л/сут. Для п. Прибрежный, д. Новое Приречье количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Для п. Прибрежный, д. Новое Приречье удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10.  Основные показатели водопотребления Прибрежнинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | д. Булак | 9 | 50* | - | 0,45 |
| 2 | д. Новое Приречье | 350 | 160 | 79,1 | 94,92 |
| 3 | п. Чистяково | 70 | 50* | - | 3,5 |
| 4 | п. Прибрежный | 2572 | 230 | 779,32 | 935,18 |
| Итого: | 858,42 | 1034,05 |

* привозное водоснабжение.

Расчетная производительность водопроводных очистных сооружений д. Новое Приречье -  100 м3/сут (с учетом водоснабжения д. Булак), п. Прибрежный -  950 м3/сут (с учетом водоснабжения п. Чистяково).

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

д. Булак, п. Чистяково

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 10).

д. Новое Приречье

Для обеспечения д. Новое Приречье централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 105 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 100 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 140мм, общей протяженностью 3,6 км.

п. Прибрежный

Для обеспечения п. Прибрежный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 1000 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 950 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 160мм, 200мм общей протяженностью 16,1 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды  -  2 объекта;

ВОС -  2 объекта;

водопроводные сети -  19,7 км.

### Водоотведение

В целях улучшения экологической обстановки на территории Прибрежнинского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено южнее п. Прибрежный, северо-западнее д. Новое Приречье с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на рельеф.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85".

Основные показатели водоотведения Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Основные показатели водоотведения Прибрежнинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Булак | 9 | 50 | 0,45 |
| 2 | д. Новое Приречье | 350 | 160 | 73,92 |
| 3 | п. Чистяково | 70 | 50 | 3,5 |
| 4 | п. Прибрежный | 2572 | 230 | 780,86 |
| Итого: | 858,73 |

Расчетная производительность КОС южнее п. Прибрежный - 800 м3/сут (с учетом стоков п. Чистяково), северо-западнее д. Новое Приречье - 80 м3/сут (с учетом стоков д. Булак).

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Прибрежнинское муниципальное образование

строительство КОС расчетной производительностью 80 м3/сут;

строительство КОС расчетной производительностью 800 м3/сут.

д. Булак, д. Новое Приречье

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-западнее границы д. Новое Приречье.

п. Чистяково, п. Прибрежный

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные южнее границы п. Прибрежный.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

В соответствии с проектными решениями планируется к размещению два объекта местного значения поселения – КОС.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Прибрежнинского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 43 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,6 °С;

продолжительность отопительного периода – 249 суток.

п. Прибрежный

На территории п. Прибрежный предусматривается использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующей центральной котельной с переводом котлов на природный газ. Котельная обеспечит теплоснабжение объектов общественно - делового назначения в центральной части поселка. Расчетная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 0,572 Гкал/ч, в том числе:

на отопление и вентиляцию –  0,548 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 0,024 Гкал/ч.

Расчетная мощность котельной с учетом собственных нужд, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,6 Гкал/ч.

Генеральным планом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 1,2 км.

Существующие индивидуальные котельные в схеме теплоснабжения сохраняются.

Теплоснабжение планируемого к размещению в п. Прибрежный детского сада предлагается от отдельно стоящей (в соответствии с требованием п.1.8 СНиП II-35-76*) индивидуальной газовой котельной.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к центральной котельной, предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов.

д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково

На территории д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково предусматривается использование децентрализованной системы теплоснабжения.

Существующие индивидуальные котельные в схеме теплоснабжения сохраняются.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения предусматривается от автономных источников - индивидуальных котлов. Топливом являются дрова, уголь.

Основные показатели теплопотребления Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12.  Основные показатели теплопотребления  Прибрежнинского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | п. Прибрежный | 7,696 | 0,946 | 1,477 | 10,119 | 32918 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | централизованное теплоснабжение | 0,286 | 0,262 | 0,024 | 0,572 | 1483 |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 7,410 | 0,684 | 1,453 | 9,547 | 31435 |
| 2 | д. Булак | 0,019 | 0,000 | 0,003 | 0,022 | 73 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,003 | 0,022 | 73 |
| 3 | д. Новое Приречье | 1,105 | 0,088 | 0,182 | 1,375 | 4402 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 1,105 | 0,088 | 0,182 | 1,375 | 4402 |
| 4 | п. Чистяково | 0,179 | 0,009 | 0,029 | 0,217 | 703 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,179 | 0,009 | 0,029 | 0,217 | 703 |
| Итого: | 38 096 |

Примечание:

расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора.

тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Прибрежнинского муниципального образования централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

п. Прибрежный:

реконструкция центральной котельной расчетной мощностью 0,6  Гкал/ч, с переводом котлов на природный газ;

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 1,2 км.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Прибрежнинского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

котельные – 1  объект;

тепловые сети - 1,2 км.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Прибрежнинского муниципального образования.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Прибрежнинского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Кургат". При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Прибрежнинского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13. Основные показатели электропотребления Прибрежнинского муниципального образования

| Наименование потребителей | Количество проживающих (чел.) | Энергопотребление (кВт*ч/чел. в год) | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии (млн. кВт*ч/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Прибрежный | 2841 | 1350 | 1534,1 | 1,92 |
| д. Булак | 8 |  | 4,3 | 0,005 |
| п. Чистяково | 65 |  | 35,1 | 0,04 |
| д. Новое Приречье | 370 |  | 199,8 | 0,23 |
| Прибрежнинское муниципальное образование | 3284 | - | 1773,3 | 2,2 |

Суммарная электрическая нагрузка Прибрежнинского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 1,95 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Прибрежнинское муниципальное образование:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,3 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63, 100 кВА - 2 объекта;

п. Прибрежный:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,4 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400, 630 кВА - 3 объекта;

реконструкция 3 ТП 10/0,4 с увеличением мощности - 3 объекта;

п. Чистяково:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - 1 объект;

д. Булак, д. Новое Приречье:

Генеральным планом размещение объектов не предусмотрено.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов:

ТП 10/0,4 кВ – 9 объектов;

ЛЭП 10 кВ – 3,1 км.

### Газоснабжение

В соответствии с муниципальной целевой программой "Газификация населенных пунктов МО "Братский район" на 2011-2015 годы" генеральным планом предлагается газификация п. Прибрежный от газораспределительной станции (ГРС) "Покосное".

Использование природного газа предусматривается для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Газораспределительная система предполагается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа  газораспределительная система 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к пунктам редуцирования газа (ПРГ);

от ПРГ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ПРГ  котельных и потребителей жилой застройки.

В соответствии с СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» прокладка газопроводов предусматривается подземная, материал газопроводов – полиэтилен.

Укрупненные показатели потребления газа приняты согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 м³/год на 1 чел. Теплота сгорания газа принята 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). Коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) принят 1/2050.

Расход газа на отопление и горячее водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в  разделе  «Теплоснабжение».

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного срока, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Основные показатели газопотребления Прибрежнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Основные показатели газопотребления Прибрежнинского муниципального образования на расчетный срок

| N п/п | Назначение | Численность населения, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Прибрежный | 2572 | 1382 | 3964295 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пищеприготовление | 2572 | 189 | 34920 |
|  | отопление и горячее водоснабжение | - | 1193 | 3929375 |
|  | Итого: | 2572 | 1382 | 3964295 |

Технические характеристики объектов и сетей системы газоснабжения уточнить на стадии проектирования.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Прибрежнинского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания планируется за счет строительства телевизионного ретранслятора и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, предусмотрено за счёт строительства автоматической телефонной станции (АТС) в п. Прибрежный.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

строительство АТС номерной емкостью 1028 абонентских номеров в п. Прибрежный;

строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по территории поселения и населенных пунктов общей протяженностью 3,3 км;

строительство распределительных кабельных линий связи на территории п. Прибрежный общей протяженностью 8,3 км.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии проектирования.

Развитие телефонной связи в п. Чистяково, д. Булак, д. Новое Приречье предлагается за счет использования сотовой связи.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения поселения планируемых для размещения:

АТС - 1 объект;

межстанционные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) - 3,3км;

распределительные линии связи - 8,3 км.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Поселения

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий Прибрежнинского муниципального образования отображены в графических  материалах проекта: «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта территорий объектов культурного наследия».

Таблица 15Зоны с особыми условиями использования территории Прибрежнинского муниципального образования

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| д. Новое Приречье |
|  | СППК "Буренка" | 50 |
| п. Прибрежный |
|  | Производственная территория ООО "Братская сплавная контора" | 100 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
| п. Чистяково |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Пилорама КФХ | 100 |
| Территория Прибрежнинского муниципального образования |
|  | Площадка временного хранения твердых бытовых отходов | 1000 |
|  | Производственная территория Илирского лесопромышленного завода | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150, 100 |
|  | Животноводческий комплекс | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Кладбища | 50 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
|  | Станции технического обслуживания | 50 |
| Охранные зоны |
|  | Линии электропередачи 500 кВ | 30 |
|  | Линии электропередачи 220 кВ | 25 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | 10, 5 |
| Расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки |
|  | Дорога обычного типа федерального значения II категории | 100 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Кусты артезианских скважин | 30 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| Водоохранные зоны |
|  | Братское водохранилище | 200 |
|  | р. Илир | 200 |
|  | р. Малая Мальта | 50 |
|  | Реки и ручьи | 100, 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | Братское водохранилище | 50 |
|  | р. Илир | 50 |
|  | р. Малая Мальта | 50 |
|  | Реки и ручьи | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Комплексная оценка. Охрана природы и окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории Прибрежнинского муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории Поселения;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории Поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

прекращение сбросов загрязнённых сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо строительство ливневой канализации на территории этих объектов; строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории Поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО южнее п. Прибрежный.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории Поселения, хранение отходов в специально отведенных местах.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;

строительство проектируемой площадки временного хранения твердых бытовых отходов на юго-западе от границы п. Прибрежный.

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300  кг/чел. в год  в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Объем образующихся отходов на территории Поселения, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (3284 человек), на конец расчетного срока составит около 19,7 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Проектными решениями генерального плана вывоз твердых бытовых отходов с территории Прибрежнинского муниципального образования предлагается на проектируемую площадку временного хранения твердых бытовых отходов, расположенную на юго-западе от границы п. Прибрежный, с последующим захоронением их на проектируемом полигоне Кобинского муниципального образования.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки) ТБО. Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Для утилизации твердых бытовых и биологических отходов, образующихся  на территории Прибрежнинского муниципального образования, в дальнейшем предлагается приобретение инсинератора.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детского сада);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 м2/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортом территории Прибрежнинского муниципального образования Братского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  |  | Деформация горных пород |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  |  | Деформация речных русел |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.1 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
|  | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические условия на территории района способствуют возникновению стихийных метеорологических явлений, и в совокупности с особенностями рельефа местности, возникновению опасных метеорологических  явлений. Существует вероятность возникновения природных пожаров, вероятности подтопления (затопления) территории населенных пунктов нет.

Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В»  и «С» сейсмичность составляет 6, 7, 7 баллов соответственно.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу АХОВ, не расположены.

Территория Поселения не относится к группе по гражданской обороне (ГО), также отсутствуют организации, отнесенные к категории по ГО.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории Поселения относятся котельные, автозаправочная станция, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные сети, тепловые сети, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительная подстанция.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования более чем на 60 %;

ветхости коммунальных сетей  (износ от 60 до 90 % - свищи на водоводе 2 МУП ЖКХ, водоводе 3 МУП ЖКХ, водоводе 4 МУП ЖКХ);

халатности персонала, обслуживающего коммунальные сети;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Исходя из частоты возникновения ЧС на объектах водопроводных сетей, вероятность возникновения ЧС высокая.

Выход из строя объектов жилищно-коммунального хозяйства может привести к сбою в системе водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории Поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей клещевым энцефалитом, ОРВИ, гриппом.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории Поселения занята таежными лесами, которые характеризуются высокой горючестью. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горючесть лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Прибрежнинского муниципального образования размещено пожарное депо мощностью 4 автомобиля.

## Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Прибрежнинское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для Поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Братского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории Поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

## Сведения о земельных участках, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития Прибрежнинского сельского поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов п.Прибрежный и д.Новое Приречье за счет земель сельскохозяйственного назначения.

п.Прибрежный

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Цель планируемого использования земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | часть земельного участка 38:02:160101:796 | Индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов* | Земли населенных пунктов |
| 2 | 38:02:160401:550 | Индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов* | Земли населенных пунктов |
| 3 | 38:02:160401:551 | Индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов* | Земли населенных пунктов |
| 4 | 38:02:160401:552 | Индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов* | Земли населенных пунктов |

*Категория установлена в соответствии с данными публичной кадастровой карты.

В результате предложенных в генеральном плане изменений границ населенных пунктов, в границы п.Прибрежный предусмотрено включение земельных участков общей площадью 1,15 га. Также увеличение границ населенного пункта происходит за счет земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 21,85 га для целей размещения малоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки.

д.Новое Приречье

Изменение границ населенного пункта д.Новое Приречье не влечет за собой включение в границы населенных пунктов земельных участков, поставленных на государственных кадастровый учет. Увеличение границ населенного пункта происходит за счет земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га для целей размещения малоэтажной жилой застройки, индивидуальной жилой застройки, объектов инженерной инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

п.Чистяково

Решениями проекта генерального плана изменение границ населенного пункта п.Чистяково не предусмотрено.

д.Булак

Решениями проекта генерального плана изменение границ населенного пункта д.Булак не предусмотрено.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

## Прибрежнинское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Прибрежнинского муниципального образования | га | 122622 | 122622 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территории вне границ населенных пунктов | га | 122033 | 122006 |
|  |  | % | 99,52 | 99,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зоны жилого назначения | га | 3,1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,4 | - |
|  |  | % | 0 | - |
| 1.2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0 | - |
| 1.2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 15,6 | 14,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Производственная | га | 12 | 10,5 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Коммунально-складская | га | 3,6 | 3,6 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,9 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,8 | 3,1 |
|  |  | % | 0,001 | 0 |
| 1.2.6 | Рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 3354,2 | 3353,1 |
|  |  | % | 2,74 | 2,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 3354,2 | 3348,1 |
|  |  | % | 2,74 | 2,73 |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 5,0 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.8 | Зоны специального назначения | га | 10,1 | 9 |
|  |  | % | 0 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 5,8 | 6,8 |
|  |  | % | 0 | 0,01 |
|  | Складирования и захоронения отходов | га | 4,3 | 2,2 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Зона акваторий | га | 1875,2 | 1875,2 |
|  |  | % | 1,53 | 1,53 |
| 1.2.10 | Зоны природного ландшафта | га | 116648,2 | 116580,8 |
|  |  | % | 95,13 | 95,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 110629,6 | 110569,2 |
|  |  | % | 90,22 | 90,17 |
|  | Природного ландшафта | га | 6018,6 | 6011,6 |
|  |  | % | 4,91 | 4,9 |
| 1.2.11 | Коммуникационных коридоров | га | 124,5 | 169,8 |
|  |  | % | 0,11 | 0,14 |
| 1.3 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 589 | 596 |
|  |  | % | 0,48 | 0,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | д. Булак | га | 46 | 46 |
| 1.3.2 | д. Новое Приречье | га | 66 | 71 |
| 1.3.3 | п. Прибрежный | га | 417 | 440 |
| 1.3.4 | п. Чистяково | га | 60 | 60 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения Прибрежнинского муниципального образования | чел. | 2959 | 3001 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | д. Булак | чел. | 9 | 9 |
| 2.1.2 | д. Новое Приречье | чел. | 333 | 350 |
| 2.1.3 | п. Прибрежный | чел. | 2541 | 2572 |
| 2.1.4 | п. Чистяково | чел. | 76 | 70 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | менее 1 | менее 1 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км |  | 78,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | 20,4 | 20,4 |
|  | местного значения | км | 52,3 | 58,1 |
| 3.2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автозаправочные станции | колонок | 3 | 3 |
|  | - станции технического обслуживания | постов | - | 6 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 1034,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 956,34 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 77,71 |
| 4.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 4.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 3213,6 | 1736,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 3213,6 | 1736,2 |
| 4.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50/160/230 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50/160/230 |
| 4.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 19,7 |
| 4.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 858,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 781,02 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 77,71 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 880,00 |
| 4.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 1,55 | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 1,55 | 2,2 |
| 4.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 4.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 3,4 | 3,4 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей | км | 179,8 | 163,9 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 38096 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 38096 |
| 4.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | котельные | Гкал/ч | - | 0,6 |
| 4.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,81 | 0,81 |
| 4.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,2 |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | - | 40 |
| 4.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | 4,0 |
| 4.6 | Связь |  |  |  |
| 4.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 4.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 4.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 4.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,9 | 0,9 |
| 4.7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га | 1/4,3 | - |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 4/5,8 | 5/6,8 |
| 6 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 6.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 6.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 134,6 |
| 6.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 468,66 |
| 6.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 157,7 |

## д.Булак

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь территории д. Булак | га | 46 | 46 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зоны жилого назначения | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | % | 4,14 | 4,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | % | 4,14 | 4,14 |
| 1.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 40,6 | 40,8 |
|  |  | % | 88,21 | 88,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 7,5 | 7,5 |
|  |  | % | 16,33 | 16,33 |
| 1.10.2 | Природного ландшафта | га | 33,1 | 33,1 |
|  |  | % | 71,88 | 71,9 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 3,5 | 3,5 |
|  |  | % | 7,65 | 7,65 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Булак | чел. | 9 | 9 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | менее 1 | менее 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | централизованным газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 0,9 | 0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | проезды | км | - | 0,9 |
| 4.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 0,45 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 151,2 | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 151,2 | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 0,45 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,004 | 0,005 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,004 | 0,005 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,7 | 0,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 73 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 73 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  |  |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  |  |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 10,57 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 0,0 |

Примечание:

*- мощность определена экспертно

## д. Новое Приречье

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь территории д. Новое Приречье | га | 66 | 71 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зоны жилого назначения | га | 49,3 | 51,4 |
|  |  | % | 74,36 | 72,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 6,5 | 6,7 |
|  |  | % | 9,77 | 9,47 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 42,8 | 44,7 |
|  |  | % | 64,59 | 63,13 |
| 1.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 1 | 0,7 |
|  |  | % | 1,33 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Общественно-делового назначения | га | - | 0,7 |
|  |  | % | - | 1 |
| 1.2.2 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,24 | - |
| 1.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,71 | - |
| 1.2.4 | Культурно-досугового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,38 | - |
| 1.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 1,06 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Коммунально-складская | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 1,06 | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4 | 4,7 |
|  |  | % | 5,99 | 6,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 0,7 |
|  |  | % | - | 0,98 |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 4 | 4,0 |
|  |  | % | 5,99 | 5,62 |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 5,4 | 7,5 |
|  |  | % | 8,16 | 10,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 2,3 | 2,6 |
|  |  | % | 3,54 | 3,69 |
| 1.10.2 | Природного ландшафта | га | 3,1 | 4,9 |
|  |  | % | 4,62 | 6,65 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 5,6 | 6,1 |
|  |  | % | 9,1 | 8,62 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Новое Приречье | чел. | 333 | 350 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 5 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | централизованным газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 60 | 60 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 180 | 171 |
| 4.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 200 | 200 |
|  |  | место/1000 чел. | 601 | 571 |
| 4.4 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 48 | 48 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 144 | 137 |
| 4.6 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,3 | 0,3 |
| 4.7 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 2,9 | 3,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 2,8 |
|  | проезды | км | - | 0,2 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 94,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 88,20 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 6,72 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 631,2 | 736,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 631,2 | 736,2 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 3,6 |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 73,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 67,2 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 6,72 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,17 | 0,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,17 | 0,25 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,3 | 1,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 4402 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4402 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 49,93 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 16,1 |

## поселок Прибрежный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь территории п. Прибрежный | га | 417 | 440 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зоны жилого назначения | га | 262,9 | 272,3 |
|  |  | % | 63,05 | 61,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 152,2 | 156,6 |
|  |  | % | 36,49 | 35,63 |
| 1.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 110,7 | 115,7 |
|  |  | % | 26,56 | 26,32 |
| 1.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 9,9 | 20,4 |
|  |  | % | 2,41 | 4,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Общественно-делового назначения | га | - | 20,4 |
|  |  | % | - | 4,65 |
| 1.2.2 | Административно-делового назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 0,22 | - |
| 1.2.3 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 1 | - |
|  |  | % | 0,25 | - |
| 1.2.4 | Торгового назначения и общественного питания | га | 2,2 | - |
|  |  | % | 0,54 | - |
| 1.2.5 | Учебно-образовательного назначения | га | 4,4 | - |
|  |  | % | 1,06 | - |
| 1.2.6 | Культурно-досугового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,06 | - |
| 1.2.7 | Спортивного назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
| 1.2.8 | Здравоохранения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,08 | - |
| 1.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 7,7 | 6,5 |
|  |  | % | 1,85 | 1,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | 6,3 | 6,5 |
|  |  | % | 1,51 | 1,47 |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | 1,4 | - |
|  |  | % | 0,34 | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,7 |
|  |  | % | 0,13 | 0,16 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 0,19 | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 5,9 | 5,8 |
|  |  | % | 1,42 | 1,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 5,8 | 5,7 |
|  |  | % | 1,39 | 1,31 |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 76,5 | 63,0 |
|  |  | % | 18,33 | 15,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 33,6 | 49 |
|  |  | % | 8,05 | 11,15 |
| 1.10.2 | Природного ландшафта | га | 42,9 | 32,0 |
|  |  | % | 10,28 | 7,28 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 52,5 | 53,0 |
|  |  | % | 12,56 | 11,94 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения п. Прибрежный | чел. | 2541 | 2572 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 6 | 6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | централизованным газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | место | 110 | 220 |
|  |  | место/1000 чел. | 43 | 86 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 390 | 390 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 154 | 152 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | 20 | 19 |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 63 | 63 |
|  |  | посещений в смену /1000 чел. | 25 | 25 |
| 4.5 | Стационарные учреждения социального обслуживания | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 5 | 5 |
|  |  | коек/1000 чел. | 2 | 2 |
| 4.6 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 176 | 176 |
|  |  | место/1000 чел. | 69 | 68 |
| 4.7 | Библиотека | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Спортивные залы | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв. м площади пола | 324 | 994 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 128 | 387 |
| 4.9 | Спортивная площадка | объект | 4 | 5 |
|  |  | га | 0,2 | 0,4 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,1 | 0,1 |
| 4.10 | Бассейны | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв.м зеркала воды | 0 | 250 |
|  |  | кв.м зеркала воды/1000 чел. | 0 | 97 |
| 4.11 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 4.13 | Пожарное депо | объект/автомобиль | 1/4 | 1/4 |
| 4.14 | Административные здания | объект | 0 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 36,3 | 35,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 3,1 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 27,0 |
|  | проезды | км | - | 5,0 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 935,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 864,19 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 70,99 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 2431,2 | 1000 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 2431,2 | 1000 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 230 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 16,1 |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 780,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 709,87 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 70,99 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 1,34 | 1,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 1,34 | 1,92 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 3,4 | 3,4 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 9,9 | 10,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 32918 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 32918 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | котельные | Гкал/ч | - | 0,6 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,81 | 0,81 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | 3964295 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 133,1 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 591,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 130,1 |

## п. Чистяково

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь территории п. Чистяково | га | 60 | 60 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зоны жилого назначения | га | 27,2 | 31,3 |
|  |  | % | 45,06 | 51,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1 | 1 |
|  |  | % | 1,64 | 1,68 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 26,2 | 30,3 |
|  |  | % | 43,42 | 50,18 |
| 1.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 0,001 | 0,4 |
|  |  | % | 0,05 | 0,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Общественно-делового назначения | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0,7 |
| 1.2.2 | Здравоохранения | га | 0,001 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 2,13 | 2,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 2,13 | 2,21 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 10,5 | 9,7 |
|  |  | % | 17,48 | 16,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 10,5 | 9,7 |
|  |  | % | 17,48 | 16,16 |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 13,9 | 11,4 |
|  |  | % | 23,51 | 19,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 1,8 | 1,6 |
|  |  | % | 2,91 | 2,62 |
| 1.10.2 | Природного ландшафта | га | 12,1 | 9,8 |
|  |  | % | 20,60 | 16,66 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 7,1 | 5,9 |
|  |  | % | 11,77 | 9,78 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения п. Чистяково | чел. | 76 | 70 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 1 | 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | централизованным газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 2,4 | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 1,5 |
|  | проезды | км | - | 1,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 3,50 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 3,50 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,03 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,03 | 0,04 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,4 | 0,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 703 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 703 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 1,5 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 38,41 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 3,0 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).